## Slide 1
Prof. Dr. Helton José Alves
DEQ – Setor de Tecnologia / UFPR
Laboratório de Materiais e Energias Renováveis (LABMATER)
PQ1D-CNPq – Engenharia de Energia
Diretor Técnico-Científico da ABH2
Facilitador – NAPI Hidrogênio
06/05/2026
“Da biomassa ao hidrogênio de baixa emissão de carbono”

## Slide 2
Laboratório de Materiais e Energias Renováveis
www.labmater.ufpr.br
Credenciado junto à ANP
Prestação de serviços
Projetos de P&D+I
Formação de RH
Tecnologia do Hidrogênio desde 2015
Combustíveis e Biocombustíveis

## Slide 3
Laboratório de Materiais e Energias Renováveis

## Slide 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
ATUAÇÃO DO LABMATER TEMA DE HIDROGÊNIO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
projetos
de
PD&I executados
14
37
58
01
72
02
artigos
científicos publicados em revistas internacionais
trabalhos apresentados
em eventos
prêmio em evento internacional
patentes concedidas
orientações concluídas (graduação, pós-graduação e pós-doutorado)

## Slide 5
Economical Development
Decarbonization
Source: adapted from I. Dincer, International Conference on Hydrogen Production, ICH2P, 2021.
~16 MJ/kg
~30 MJ/kg
~43 MJ/kg
~50 MJ/kg
120 MJ/kg
Hydrogen Energy: World
Low Emission Hydrogen in Brazil; Brazilian Hydrogen Association; March; 2024

## Slide 6: Propriedades do H2
PROPRIEDADES | VALORES
Fórmula Química Massa Molecular Qtd. de energia por unidade de massa Massa volumétrica Ponto de ebulição Ponto de fusão | H2 2,0158 g/mol 145,0 MJ/kg 0,08967 kg/m3 - 252,88 ºC - 259,20ºC
Elevado poder calorífico (3X o da gasolina)
Grande dificuldade de compressão exigindo elevadas pressões ou tecnologias mais sofisticadas (transporte caro)

## Slide 7: Fontes e usos do H2 - Mundo
Refinarias (dessulfurização de diesel e gasolina)
< 2% aplicação direta em energia (energia térmica ou CaC)
2017 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting
U.S. Department of Energy
Fertilizantes
Biodiesel, Solvente
Mercado brasileiro:
- Fertilizantes: importa aproximadamente 85%
- Metanol: importa 100%

## Slide 8: Diferencial brasileiro
Sistema elétrico (grid): integrado e renovável (> 90%)
* potencial para grande expansão da energia eólica e fotovoltaica
Biomassa (residual): grande volume gerado de forma contínua, disponível em todo o país / produção de syngas (H2 + CO), com versatilidade para a obtenção de diversos produtos (SAF, metanol, amônia/ureia, etc).

## Slide 9
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-891/NT-EPE-DPG-SDB-2025-02_H2%20e%20biomassa.pdf

## Slide 10
Legislação atual no Brasil
Política Nacional para o Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono
Incentivos (Rehidro and PHBC)
Sistema de Certificação do Hidrogênio Brasileiro / Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono: independente de tecnologia e baseado em emissões
Lei 14.948, 2 de Agosto de 2024
Lei 14.990, 27 de Setembro de 2024
Estrutura regulatória legal

## Slide 11
O BIOGÁS NA ROTA DO HIDROGÊNIO

## Slide 12
1) Biogás in natura: 55 – 70% CH4 (metano)
30 – 45% CO2
100-5000 mg/m3 H2S (depende da matéria prima)
siloxanos, NH3, O2, H2, N2, H2O
2) Biogás parcialmente tratado: remoção de H2S e outros
3) Biogás enriquecido em biometano: min. 90,0% mol CH4
máx. 3,0% mol CO2
Res. ANP: 8/2015, 685/2017, 886/2022 e 906/2022 máx. 10 mg/m3 H2S
máx. 0,3 mgSi/m3 siloxanos
Composição e PCI semelhantes ao GN
CH4
CO2
H2S
NH3
H2O
H2
O2
Siloxanos
N2
Composição do Biogás

## Slide 13
Mercado do Biogás no Brasil
o número de novas instalações foi responsável por um acréscimo de 33% no total de plantas do setor
Fonte: Plataforma do Biogás 2024, disponível em: https://materiais.cibiogas.org/panorama-do-biogas-2024
Capacidade instalada ≈ 5,0% do potencial

## Slide 14
Mercado do Biogás no Brasil
Fonte: Plataforma do Biogás 2024, disponível em: https://materiais.cibiogas.org/panorama-do-biogas-2024

## Slide 15
Catalytic Reforming
Dry reforming [1, 2]
Bi-reforming
[3]
Steam reforming
[1]
CH4 + CO2 ↔ 2 CO + 2 H2
CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2
3 CH4 + 2 H2O + CO2 ↔ 4 CO + 8 H2
Endothermic reaction (ΔH = +247 kJ/mol);
T = 750 - 900°C;
P = low (± 1 bar);
Challenges: catalyst deactivation (coke).
Endothermic reaction (ΔH = +206 kJ/mol);
T = 700 - 850°C;
P = 15 - 30 bar;
Challenges: consumes > 15 tons of steam for each 1 ton of H2 produced.
Endothermic reaction (ΔH = +220 kJ/mol);
T = 700 - 850 °C;
P = 1 - 7 bar;
Challenges: reactant conversions and catalyst deactivation.
[1] M. T. Ashraf et. al. 2015. 23rd European Biomass Conference and Exhibition.
[2] P. Cao et. al. 2018. Appl. Energy, vol. 227, pp. 190–197.
[3] N. Entesari et. al. 2020. Ind. Eng. Chem. Res., vol. 59, no. 22, pp. 10542–10551.

## Slide 16
Fonte: IRENA and Bluerisk (2023), Water for hydrogen production, International Renewable Energy Agency, Bluerisk, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Bio-CCS/Bio-CCUS
Uso de água e intensidade de emissões

## Slide 17
Produção de hidrogênio e de outros produtos de valor agregado
Biodigestão
Reforma
Catalítica
Pré
Tratamento
Resíduos Orgânicos
Gás de Síntese
Hidrocarbonetos
Hidrogênio
Metanol
Gasolina
Diesel
BioQAV
Nafta
Energia
Fertilizantes
Aço
Indústria Química
DME
Formaldeído
Biodiesel
Etileno
Propileno
Ácido Acético
Rota tecnológica do Biogás/Biometano para a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono e derivados

## Slide 18
PROJETOS DE PD&I

## Slide 19
Apresentação
Reforma
Catalítica
Fischer
Tropsch
Biodigestão de resíduos orgânicos
O Biogás produzido na UD ITAIPU será a matéria-prima principal da planta piloto
Refino do BioQAV
O BioQAV é o produto foco do projeto que também viabiliza a produção de outros tipos de HC
Biogás
Gás de Síntese
Hidrogênio Eletrolítico
O H2, produzido no ItaipuParqueTec, irá ajustar a composição do Gás de Síntese
Bio-Crude
A integração dos processos de Reforma e FT em uma planta piloto com conceito modular
O projeto visa a construção de uma
planta piloto que viabilize uma nova rota de produção de BioQAV, utilizando como insumos biogás e hidrogênio eletrolítico
A aviação emite 17 milhões de toneladas de CO2eq, o que corresponde a 4% das emissões totais brasileiras
Parceiros: GIZ, Fundação Araucária, UFPR, MCTI, Projeto H2 Brasil, Governo do Paraná
O Biogás na produção de Combustíveis de Aviação (2022 – 2024)
Catalisadores
Dry reforming
Fischer-Tropsch

## Slide 20
Unidade de Produção de Hidrocarbonetos Renováveis
6 kg/dia de produção de Biosyncrude
50 m³/dia de biogás
Foz do Iguaçu - PR

## Slide 21
Chamada Pública P&D COPEL
GET/SOS/DGTP 001/2023
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROGRAMA ANEEL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

## Slide 22
Tecnologia para produção de Hidrogênio Renovável, a partir da biomassa como fonte de recurso energético distribuído, assistida por inteligência artificial
Sistema de produção de Biogás a partir da biomassa de restaurantes para produção de Amônia
Certificação de Hidrogênio de baixo carbono oriundo de biomassa com uso de tecnologia Blockchain e Métricas Carbon Footprint
Chamada Pública P&D COPEL - GET/SOS/DGTP 001/2023

## Slide 23
100 kg de resíduos/dia
* Integração e automação dos processos e uso de ferramentas de inteligência artificial
Conceito do Projeto – B2H2
>
>
Biogás
1
2
Pré - Purificação
(H2S)
3
Reforma a Seco
Catalisador
4
Purificação do Syngas
PSA
5
Fuel cell
PEM
>
>
>
5 kW
>
7
Mobilidade
Bicicletas a H2
>
>
5 kg/dia
>
>
Amônia
Fertilizantes
6
** Aplicação de metodologia de certificação do hidrogênio de baixa emissão de carbono
>
>
Resíduos do Restaurante Universitário-Centro Politécnico
>
>
Biofertilizante
SEM USO DE ÁGUA!
RSU BR: 45% orgânico
BR 2024: 36,6 milhões de ton
Resíduos alimentares BR
500 g por pessoa / dia
4,2 bi Nm3/ano biogás
https://horizons.carrefour.com/sustainability/cybercook-a-digital-solution-toreduce-food-waste-in-brazil / https://doi.org/10.1177/0734242X19836710.

## Slide 24
Implantação do Projeto – B2H2

## Slide 25
Parceiros e patrocinadores – Projeto B2H2

## Slide 26
Vazão de biogás (m³/h) | Produção de H2 (ton/ano) | Preço de Custo H2 ($/kg)
0,5 | 2,22 | 790.07
5 | 22,1 | 82.40
50 | 221,5 | 11.29
500 | 2.214 | 4.05
1000 | 4.429 | 3.67
Software de simulação de processos
Projeções envolvendo ampliação de escala
Estudos econômicos preliminares
Projeção baseada em dados atuais de uma planta piloto
Sem integração energética
Sem otimização do processo
US$3.86
Projeção – Escala e Estimativa de Custo

## Slide 27
Análise do Ciclo de Vida (ACV)
Captura do CO2
Dissertação de Mestrado: Avaliação do ciclo de vida do hidrogênio de baixa emissão de carbono produzido por reforma a seco do biogás
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental / PPGETA - UFPR (2025)
Mestranda: Ana Bárbara Zanella
Orientador: Helton José Alves
Emissões negativas
Monetização
  ACV: software SimaPro 9.4.0.3 (licença UFPR)
  Avaliação do impacto do ciclo de vida: métodos Recipe e CML

## Slide 28
Gás de Síntese
240 m³/dia
Produto intermediário
Hidrogênio
160 m³/dia = 14,5 kg/dia
Produto
Biogás
120 m³/dia
Catalisador
Reforma a seco
Catalisador
WGS
E.T.E. Padilha Sul
Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
CONCEITO DO PROJETO HIDROGÊNIO - FINEP
Mobilidade Elétrica
Subvenção Econômica à Inovação – 08/2022
SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT

## Slide 29
Obrigado pela atenção!
Prof. Dr. Helton José Alves
e-mail: helton.alves@ufpr.br
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Laboratório de Materiais e Energias Renováveis (LABMATER)
Site e vídeo do projeto B2H2